## Slide 1
システムイメージ
防災情報共有システム
クラウド
オンプレミス（県庁内）
外部連携サーバ
震度情報
ネットワークシステム
河川砂防
情報システム
土砂災害危険個所
マップシステム
道路管理
ポータルシステム
道路雪情報
システム
内部連携サーバ
秋田地方
気象台
東北電力
AI防災・危機管理情報システム
ドローン
SNS
防災アプリ
消防庁
被害情報収集・共有システム
一括配信
システム
緊急速報メール
外部サービス
他部局
気象庁
構築対象
外部連携先
気象XMLサーバ
防災情報共有システム
（縮退版）
VPNルータ
VPNルータ
業務用PC
防災情報共有PC
防災行政通信NW
端末局
インターネット
閉域網
（VPN）
端末

## Slide 2
ハードウェア条件
・防災情報共有システム・・・クラウド上に構築。防災情報共有システムの各機能を実装。
・防災情報共有システム（縮退版）・・・県庁内のオンプレミス環境に構築。インターネット接
続が断絶した場合でも最低限必要とする機能を実装。
・内部連携サーバ・・・防災行政通信ネットワーク上の外部システムから連携データを中継
する。
・外部連携サーバ・・・クラウド環境上の防災情報共有システムへ連携データを中継する。
・VPNルータ・・・オンプレミスークラウド間を閉域網で接続するためのネットワーク機器。
※各ハードウェアについては可用性を考慮して適宜冗長化すること。
※上記ハードウェア以外にも各社の構成に合わせ、必要な機器は適宜追加すること。
※VPNの確保帯域は１００Mbpsを想定する。